Uslovi koji moraju biti ispunjeni za prihvatanje refabrikovanih proizvoda: hidraulične pumpe, poluosovine, hidraulični upravljački sistemi.

(Informacije koje se odnose na dodatne takse u vezi sa pomenutim proizvodima, sadržane su u Opštim uslovima prodaje  – dostupnim u kompaniji Autoplaneta d.o.o. i web stranici  www.autoplaneta.rs).

# Zahtevi za hidraulične pumpe koje podležu postupku refabrikovanja:

- Hidraulična pumpa kao predmet postupka refabrikovanja, mora biti identična onoj koja je ugrađena u vozilo u fabrici prilikom prve ugradnje.

- Hidraulična pumpa mora biti kompletna i ne sme biti rastavljena na sastavne delove. Ožičenje, montažni delovi kao i remenica (ukoliko takva postoji na proizvodu), moraju biti montirani na telo hidraulične pumpe na način kao što je predviđeno prilikom prve ugradnje u fabrici.

- Kućište hidraulične pumpe, elementi i otvori na pumpi namenjeni za montažu iste pomoću šrafova, ne smeju da imaju tragove napuklosti i oštećenja, niti da budu deformisani. Moraju se preduzeti mere opreza prilikom demontaže hidraulične pumpe, njenog skladištenja i transporta

- Hidraulične pumpe koje dolaze u setu sa remenicom, moraju biti isporučene sa neoštećenom remenicom.

# Zahtevi za poluosovine koje podležu postupku refabrikovanja:

- Poluosovina kao predmet postupka refabrikovanja, mora biti identična onoj koja je ugrađena u vozilo u fabrici prilikom prve ugradnje.

- Vodovi ožičenja i navojne rupe  ne smeju biti oštećeni, naprsli ili polomljeni.

- Pomerajući delovi pumpe ne smeju biti blokirani.

- Poluosovina mora biti kompletna. Kupac je u obavezi da dostavi sve sastavne delove poluosovine od kojih je ista sačinjena.

- Poluosovina ne sme na sebi imati bilo kakve tragove prepravljanja  (sečenje, brušenje, itd.).

- Hidraulične pumpe koje na sebi poseduju rezervoar za hidrauličnu tečnost moraju biti opremljene identičnim rezervoarom

- Hidraulične pumpe ne smeju posedovati znake paljenja i korozije njenih sastavnih delova.

- Poluosovina ne sme biti iskrivljena i ne sme na sebi da sadrži tragove mehaničkih oštećenja.

- Poluosovina ne sme na sebi sadržati tragove spaljivanja i njeni sastavni delovi ne smeju na sebi sadržati tragove korozije.

# Zahtevi za letve volana koje podležu postupku refabrikovanja:

- Letva volana kao predmet postupka refabrikovanja, mora biti identična onoj koja je ugrađena u vozilo u fabrici prilikom prve ugradnje.

- Letva volana mora biti kompletna i ne sme biti rastavljena na njene sastavne delove. Konektor, cevi visokog pritiska i delovi za montažu same letve volana moraju biti montirani na način kao što je predviđeno prilikom prve ugradnje u vozilo.

- Letve volana koje su ponuđene zajedno sa aksijalnim zglobovima, moraju biti dostavljene zajedno sa aksijalnim zglobovima.

- Spoljašnje kućište kao i montažni delovi letve volana ne smeju imati na sebi tragove napuklosti, lomljenja ili teške deformacije. Moraju se preduzeti mere opreza prilikom demontaže letve volana, njenog skladištenja i transporta.

- Letva volana ne sme da sadrži na sebi tragove korozije kao ni tragove izvršenih prepravki (ispravljanje, prepravka zupčanika, termički tretman).

- Spojnice i zupčanici ne smeju biti polomljeni, nakrivljeni ili isečeni.

- Navoji na cevima kao i na rupama za priključenje istih ne smeju biti oštećeni, isečeni ili deformisani.

- Rotirajući delovi ne smeju biti ukočeni - blokirani.

- Letve volana ne smeju na sebi sadržati tragove spaljivanja i njeni sastavni delovi ne smeju sadržati tragove korozije.

# Text boxes

4

2

5

3

6

8

7

6

2

4